## Slide 1
研究進度
cFS 衛星系統 FreeRTOS POC 與地面站串接
目標：將原本 Ubuntu ARM64 衛星 VM 的 cFS 概念，驗證到 FreeRTOS/QEMU
目前：cFE 可啟動 mission app，並以 GroundSystem 接收遙測與命令 ACK
FreeRTOS QEMU Cortex-M3
cFE / OSAL / PSP
cFS-GroundSystem
cFS FreeRTOS POC | 1

## Slide 2
研究目標
從可開機，推進到可展示的衛星任務資料流
原系統
Ubuntu ARM64 VM 作為衛星端執行環境 依賴 Linux socket / filesystem
老師要求
把衛星端作業系統方向 切到 FreeRTOS 保留 cFS/cFE 核心概念
本次 POC
QEMU mps2-an385 Cortex-M3 FreeRTOS + cFE mission app + 地面站資料流
驗證 cFE 在 FreeRTOS target 可進入 OPERATIONAL
補上 /cf startup script 與 static mission app
用 host-side bridge 先接回 cFS-GroundSystem
清楚標出目前尚未 native 化的部分
cFS FreeRTOS POC | 2

## Slide 3
目前架構
FreeRTOS 衛星端 + host bridge + cFS-GroundSystem
cFS-GroundSystem PyQt GUI
Command GUI UDP 1234
Telemetry GUI UDP 2234
satellite-ground-bridge.py host-side POC bridge
QEMU ARM Cortex-M3 mps2-an385
FreeRTOS image core-mps2
cFE + OSAL + PSP
SAT_SAMPLE_APP Satellite Mission HK
命令：0x1882
遙測：0x883
cFS FreeRTOS POC | 3

## Slide 4
已完成項目
目前已經能展示的部分
1. FreeRTOS cFE boot
cFE 在 QEMU Cortex-M3 上啟動 進入 OPERATIONAL state
2. /cf startup script
嵌入 /cf/cfe_es_startup.scr 啟動 SAT_SAMPLE_APP
3. Mission app 行為
SAFE -> NOMINAL mode 輸出 uptime / payload / battery HK
4. Static loader 補強
FreeRTOS loader stub 可查 static module/symbol 解決無 dynamic loader 問題
5. Ground bridge
console telemetry -> UDP 2234 UDP 1234 command -> ACK telemetry
6. GroundSystem 頁面
新增 Satellite Mission HK 新增 Satellite Mission command entry
cFS FreeRTOS POC | 4

## Slide 5
展示流程與驗證
Terminal 1：cd ~/cFS-GroundSystem && python3 GroundSystem.py
Terminal 2：cd ~/cfs-freertos-satellite && ./start-satellite-freertos-poc.sh
GroundSystem Telemetry：開 Satellite Mission HK
GroundSystem Command：送 Satellite Mission / Mission No-Op
驗證 log 摘要
SAT_MISSION_HK,1,0,0,1,0,1,0,97 [bridge] UDP telemetry -> 127.0.0.1:2234 ... [bridge] UDP command <- ... pkt=0x1882 cc=0 accepted [bridge] UDP telemetry -> ... reason=command-accepted
GroundSystem 顯示欄位
Command Counter Error Counter Mission Mode：BOOT / SAFE / NOMINAL Mission Status：OK / LOW_BAT / CMD_ERR Uptime Seconds / Payload Samples / Battery Percent
cFS FreeRTOS POC | 5

## Slide 6
限制與下一步
目前是 POC bridge，下一步要往 native flight path 推進
目前限制
FreeRTOS OSAL socket layer 還是 stub 命令目前由 host bridge 接收並回 ACK 尚未把 command packet 注入 cFE Software Bus filesystem 仍以 embedded startup script 為主
下一步
1. 實作 native command ingest：UART RX 或 OSAL sockets 2. 將 telemetry 改成 TO_LAB-style native UDP 3. 擴充 mission command 與 packet definition 4. 評估 /cf filesystem 是否完整化
結論：已從「能 boot」推進到「可展示任務資料流與地面站串接」
cFS FreeRTOS POC | 6